| Horizontale 2’’ looprails vervaardigd uit 2,0 mm verzinkt bandstaal. Beide uiteinden zijn voorzien van 2 bevestigingsgaten. De bocht heeft een binnenradius van 380 mm. Gewicht van ca. 1,5 kg/m |  | Rails 2’’ horizontaux en acier galvanisé de 2,0 mm d’épaisseur. 2 trous de fixations sont prévus aux extrémités. Avec un rayon de courbure intérieur de 380 mm. Poids env. de 1,5 kg/m |
| --- | --- | --- |
| Rechte vertikale 2’’ looprails vervaardigd uit 2,0 mm verzinkt bandstaal. Gewicht ca. 1,5 kg/m. Beide uiteinden zijn voorzien van 2 gaten rond 7 mm. |  | Rails droits 2’’ verticaux en acier galvanisé de 2,0 mm d’épaisseur. Poids d’environ 1,5 kg/m. 2 Trous de fixation sont prévus aux extrémités. |
| Vertikale hoeklijn 90x62 mm vervaardigd uit 2,0 mm verzinkt bandstaal. De zijde van 62 mm heeft om de 300 mm een sleufgat van 9x25 mm. Beide uiteinden voorzien van 3 sleufgaten 9x25 mm. Geschikt voor zijafdichtingsprofiel. Gewicht ca. 2,6 kg/m |  | Cornière verticale de 90x62 mm en acier galvanisé de 2,0 mm d’épaisseur. L’aile de 62 mm est prévue de trous oblongs de 9x25 mm tous les 300 mm. 3 Trous oblongs de 9x25 mm sont prévus aux extrémités. Poids env. 2,6 kg/m |
| Zijafdichtingsprofiel vervaardigd uit hard grijs PVC (buitenkwaliteit) gecoëxtrudeerd met flexibele elastomeer (TPR) |  | Joint latéral en PVC dur gris, de qualité plein air, avec élastomère flexible coextrudé. |
| Torsieveren van verenstaal DIN 17223 klasse C, warmte behandeld. |  | Ressorts de torsion selon DIN 17223 classe C, traité à chaud. |
| 3 ¾’’ Aluminium veerpluggen voor veren met een binnendiameter van 95 mm. |  | Mandrin de ressort 3 ¾ ‘’ en aluminium pour diamètre intérieur du ressort de 95 mm. |
| Kabeltrommels voor normaal systeem tot max. 5570 mm dagmaathoogte. Voorzien van 2 veiligheidswindingen welke voldoen aan de nieuwe Europese normen. |  | Tambours de câbles pour système normal jusqu’à max. 5570 mm d’ouverture de baie. Prévus de 2 trous de sécurité selon les nouvelles normes Européennes. |
| Hefkabel 7x19= 133 draden, verzinkt op maat en geassembleerd met puntkous en ovale kabelklem. |  | Câble du type « aircraft », 7x19= 133 fils, galvanisé coupé sur mesure et assemblé avec des fixation ovale et cosse de câble. |
| Verstelbaar zijscharnier vervaardigd uit 2,5 mm staalplaat, naderhand verzinkt. |  | Charnière latérale réglable en acier de 2,5 mm d’épaisseur, zinguée. |
| Middenscharnier, vervaardigd uit 2,5 mm staalplaat, naderhand verzinkt. |  | Charnière intermédiaire en acier de 2,5 mm d’épaisseur, zinguée. |
| Nylon 2’’ looprol met kogellager met asdiameter 11 mm. Totale lengte 118 mm. Geadviseerd max. draagvermogen 60 kg. |  | Galet 2’’ en nylon avec roulement à bille. Diamètre de la tige du galet 11 mm. Longueur totale 118 mm. Poids maximum conseillé 60 kg |
| Toprolhouder vervaardigd uit 2,6 mm verzinkt staalplaat. Verstelbaar dmv 2,2 mm dikke rolhouder met asgat voor 11 mm looprolas |  | Support de galet haut réglable en acier galvanisé de 2,6 mm d’épaisseur. Réglable par la coulisse, pour les tiges de galet de 11 mm |
| Universele middenlagerplaat vervaardigd uit 4,4 mm (8Ga) verzinkte staalplaat. Verstelbare maat van muur tot hart as van 76 mm tot 152 mm. Afmetingen 140x223 mm |  | Plaque universelle en acier galvanisé de 4,4 mm (8Ga) d’épaisseur. Dimensions réglable du mur jusqu’au centre de l’arbre est de 76 jusqu’à 152 mm. Dimensions 140x223 mm |
| 1’’ kogellager voor montage in lagerplaat of veerplug. Binnendiameter 25,6 mm Buitendiameter 50,8 mm Flensdiameter 54,0 mm |  | Roulement à bille 1’’ pour le montage dans le palier ou le mandrin stationnaire. Diamètre intérieur 25,6 mm Diamètre extérieur 50,8 mm Diamètre de la bride 54,0 mm |
| Zijlagerplaten vervaardigd uit 4,4 mm verzinkte staalplaat. Voorzien van sleufgaten voor montage aan de horizontale rails. |  | Paliers d’extrémité en acier galvanisé de 4,4 mm d’épaisseur. Prévus de trous oblongs pour fixation sur le support horizontal. |
| Kabelbreukbeveiliging geschikt voor 2’’ rails, goedgekeurd door TUV/BG N°94072 tot 750 kg deurgewicht. De kabelbreukbeveiling vervangt de bodemconsole en is geschikt voor looprolas van 11 mm. |  | Parachute de câble adapté pour rails de 2’’, homologué par TUV/BG N°94072 jusqu’à 750 kg poids de la porte. Le parachute de câble remplace la plaque de base et est adapté pour un diamètre de tige de galet de 11 mm. |
| Klemkoppeling voor 1’’ as van hoogwaardige aluminium legering kompleet met gemonteerde bouten en moeren |  | Accouplement de serrage pour arbre 1’’, fabriqué d’un alliage d’aluminium supérieur. Y compris des vis et écrous assemblés |
| Massieve 1’’ (25,4 mm) getrokken zwarte as met ¼ ‘’ spierbaan over de gehele lengte |  | Arbre plein étiré en acier noir, diamètre 1’’ (25,4 mm) avec rainure de clavetage de ¼ ‘’ sur toute la longueur. |
| Spieën ¼ x1/4 ‘’, van verzinkt staal. |  | Clavette carrée, ¼ x1/4 ‘’, zinguée. |
| Veerbumpers, lengte 220 mm, kompleet met rubber stop, verstelbare montageplaat en bevestigingsmateriaal. |  | Butée à ressort, longueur totale 220 mm. En acier galvanisé avec bouton en caoutchouc. Fournie avec support réglable et fixation. |
| Elektolytisch verzinkt zelftappende schroef 6,3 mm met aangeperste ring. |  | Vis auto-perceuse 6,3 mm en acier zingué, avec rondelle d’embrasse. |