Porte Rapide type S915 SE

PORTE RAPIDE TYPE VELGHE - S 915 SE

vitesse d'ouverture 	1,5 m/sec

vitesse de fermeture	0,8 m/sec

se composant d'une toile de 1,5 mm épaisseur en couleur standard

avec une bande transparente de 900 mm de haut

avec sous-lame de fermeture SoftEdge

avec système anti-crash

avec guides spéciales en acier galvanisé avec brosses

avec moteur électrique, avec armoire spéciale

avec manœuvre de secours

avec minuterie de fermeture

avec bouton rouge arrêt sur armoire électrique

Sécurité :

- Seuil pneumatique

- Cellules photo-électriques

Ouverture de la porte par :

- Contact à tirette

- Bouton-poussoir

- Radar

- Boucle d’induction

|  | S 915 SE |
| --- | --- |
| Application | Porte intérieure |  | ● |
|  | Porte extérieure |  | - |
| Vitesse | Ouverture - environ m/sec | 1,5 |
|  | Fermeture - environ m/sec | 0,8 |
| Equipement de sécurité | DIN EN 12604, DIN EN 12453 | ● |
| Résitanceà la charge au vent DIN EN 12424 | Dépend des dimensions |  | Classe 0 |
| Dimensions de la porte | Largeur LB max., mm |  | 5000 |
|  | Hauteur LH max., mm |  | 5000 |
| Encombrement (espace nécessaire) | Côté motorisation LB + mm (avec capot) | 325 |
|  | Côté palier LB + mm (avec capot) | 150 |
|  | Linteau | LH + mm | 440 |
|  |  | LH + mm capot droit | 490 |
|  |  | LH + mm capot 30° | 630 |
|  | Armoire de commande |  | 40 x 60 x 20 |
| Construction | autoportante |  | ● |
| Tablier | complètement opaque |  | ● |
| Tension du tablier |  |  | - |
| Matériaux/surface de guidage | Acier galvanisé |  | ● |
| Capot arbre/motorisation | Droit |  | ● |
| Système Anti-crash |  |  | ● |
| Motorisation et commande | Régulateur de fréquence | Kw | 1,5 |
|  | Puissance moteur | Kw | 0,45 |
|  | Tension |  | 1~230V N, PE |
|  | Ampérage, A |  | 16 |
|  | Indice de protection | Motorisation/Commande | IP54 |
|  | Boitier de commande |  | ● |
|  |  |  | ● |
|  | Intérupteur général |  | ● |
|  | Cellule photo-électrique |  | ● |
|  | Temps d'ouverture |  | 1-200 |
|  | Seuil pneumatique de sécurité | ● |
| Ouverture de secours | Manivelle |  | ● |
| Contacts libres |  |  | ○ |
| Elements de commande |  |  | ○ |
| Elements de sécurité |  |  | ○ |
| ● | Standard |  |  |
| ○ | Sur demande |  |  |

# Text boxes

softEdge sort des montants et s’arrête.

Le tablier rentre avec la lisse softEdge…

Appuyant sur „Stop(reset) et sur „Auf“…

La porte n’est pas endommagée

La porte est accidentée

et la porte est de nouveaux prête à fonctioner

softEdge stabile en direction horizontale et flexible dans la verticale.

automatiquement dans les montants….