TABLIER – LOSANGE 2 BARRES – 2.5 BARRES

Barres extrudées en alliage d’aluminium.

Barres de 9mm de diamètre.

Les barres sont reliées par des nœuds de 2 mm d’épaisseur.

A l’extrémité de chaque barre alternative, des rondelles seront rivées – empêchant tout déplacement latéral.

Ces rondelles s’accrochent dans les coulisses spéciales à bords rentrants et excluent l’arrachement du tablier.

La partie supérieure et inférieure du tablier se constituent de lames pleines en profil plat 114 mm, qui sont attachées aux barres formées par des nœuds spéciaux en 2 mm d’épaisseur.