TABLIER – GRANDS TROUS

Profilés plats, continus, 114 mm de largeur, formants charnière sur

toute la largeur du tablier

Trous emboutis avec bords arrondis, aux mesures de 171 x 67 mm

Embouts en nylon, 18 mm d’épaisseur, rivés aux extrémités des

lames, empêchent le déplacement latéral, assurent un guidage

parfait et silencieux et évitent toute usure des lames

Le chevauchement des lames par les embouts, empêche le tablier de

sortir des coulisses

Le poids du tablier est de 5 kg/m² en alu et de 10 kg/m² en acier