TABLIER – VOLET PLEIN 114 - CLASSIQUE

Le volet est composé de bandes en aluminium brut ou de bandes en aluminium pré-laqué - 10/10 mm, 12/10 mm, 15/10 mm.

Il peut également être en acier galvanisé – 9/10 mm.

Le tablier est un ensemble de profils plats à nœuds appropriés, formant une charnière sur toutes leurs longueurs.  Ces lames sont obtenues par profilage en alliage spécial d’aluminium ou acier galvanisé.

Des embouts en nylon rivetés aux extrémités des lames empêchent le déplacement latéral

Sur certaines lames du tablier, avec un intervalle de 0m500 environ sont rivetés des crochets anti-tempête en acier galvanisé.

Le poids du tablier est de 10 kg/m² en aluminium et de 13 kg/m² en acier